## Slide 1
Critères de réussites,
trucs et astuces
pour de « beaux TAP »
Alfredo Cantarinha , manipulateur
Pr. Olivier Meyrignac , radiologue
DMU Smart Imaging
CHU Bicêtre
Service de radiologie adulte
78 rue du Général Leclerc ; 94270 Le Kremlin Bicêtre

## Slide 2
Nous déclarons ne pas être en situation de lien d’intérêt
particulier en rapport avec ce travail.
Alfredo Cantarinha, Olivier Meyrignac
Déclaration de lien d’intérêt

## Slide 3
Le TAP est aujourd’hui un examen d’imagerie central en pratique clinique, dont la qualité diagnostique repose directement sur la qualité des acquisitions et des protocoles d’injection.
Au-delà des performances technologiques des scanners modernes, l’obtention d’images exploitables dépend largement de la maîtrise des paramètres d’acquisition, de l’adaptation aux caractéristiques du patient et du respect des temps d’injection.
En pratique quotidienne, des imperfections techniques (dose inadaptée, mauvais timing d’injection, artefacts de mouvement, couverture incomplète) peuvent altérer la qualité des examens et limiter leur valeur diagnostique.
Cette présentation propose une synthèse pratique des critères de réussite, trucs et astuces et paramètres clés permettant d’obtenir de « belles images » au scanner sur la zone « TAP », directement applicables à la console en routine clinique.
Contexte

## Slide 4
Objectifs - Plan
Objectifs
- Critères de réussites liés aux acquisitions
- Personnalisation des acquisitions/injections : optimisation
- Scanner thorax « Low Dose » et « Ultra Low Dose »
- Recommandations des sociétés savantes
Plan
1 - Introduction
2 - Matériel et méthode
3 - Résultats
4 - Cas cliniques
5 - Conclusion

## Slide 5
2 - Matériels et méthode
Sources
* PubMed
* Recommandations SFR/Cirtaci
* Avis d’experts JFR/SFR
Cas cliniques

## Slide 6
3 - Résultats : TDM Thorax sans IV

## Slide 7
- Intégralité des champs pulmonaires
- Absence de flou cinétique
- Bonne inspiration
Critères de réussite

## Slide 8
Expiration
Inspiration

## Slide 9
Pleine dose
NRD : 350 mGy.cm
VGD : 275 mGy.cm
« Low dose » (LD)
PDL inférieur
à 100 mGy.cm
« Ultra Low Dose »
(ULD)
PDL inférieur
à 20 mGy.cm
[1]
3 - Résultats : TDM Thorax sans IV

## Slide 10
Pr. Mickaël Ohana (CHU Strasbourg)
https://www.youtube.com/watch?v=YGzmbcWI-OM
[2]

## Slide 11
Baisser la tension (kV)
et l’intensité (mAs)
Haute tension (kV)
et faible intensité (mAs)
Deux possibilités pour réduire la dose sur le thorax
[3,4]

## Slide 12
Pleine dose
NRD : 350 mGy.cm
« Low dose » (LD)
PDL inférieur à 100 mGy.cm
« Ultra Low Dose »
PDL inférieur à 20 mGy.cm
162 mGy.cm
50 mGy.cm
12 mGy.cm
3 - Résultats : TDM Thorax sans IV

## Slide 13
3 - Résultats : TDM Thorax sans IV

## Slide 14
Indications de l’ULD
- Nodule pulmonaire
- Dépistage cancer du poumon
- Emphysème
- Amiante
- Corps étranger
- Etc …

## Slide 15
3 - Résultats : Les études vasculaires au scanner
Fiche Cirtaci TDM vasculaire
[5]

## Slide 16
Etudes vasculaires en TDM : rehaussement > 300 UH
3 - Résultats : Les études vasculaires au scanner

## Slide 17
3 - Résultats : Temps veineux
2/3 min
Temps veineux
Volume
120 / 130 ml
Iode

## Slide 18
Temps portal Temps veineux
[7]
2/3 min
Volume
120 / 130 ml
Iode

## Slide 19
Veine Cave Inférieure
Système Porte
70 sec
2/3 min
Temps portal Temps veineux
[7]
Volume !
120 / 130 ml
Iode

## Slide 20
Thrombose veineuse
2/3 min

## Slide 21
3 - Résultats : Scanner TAP portal

## Slide 22
Critères de réussite
- Intégralité de la zone à étudier
- Absence de flou cinétique
- Bonne inspiration
- Bon rehaussement du parenchyme hépatique
3 - Résultats : Scanner TAP portal

## Slide 23
70 sec
Délai
3 - Résultats : Scanner TAP portal

## Slide 24
90 ml iode à 3 ml/sec
30 sec.
Rinçage NaCl + délai
40 sec.
Injection de produit de contraste
87
kg
70 sec
101 ml iode à 3,4 ml/sec
30 sec.
Rinçage NaCl + délai
40 sec.
100 kg
77 ml iode à 2,6 ml/sec
30 sec.
Rinçage NaCl + délai
40 sec.
65
kg
Délai !

## Slide 25
Patient de 90 ans
Age !
Débit cardiaque
3 - Résultats : Scanner Temps portal

## Slide 26
Fiche Cirtaci Oncologie
Foie sans IV : 60 UH
Contraste : 50 UH
------------------------------
Temps portal : 110 UH
[8]
3 - Résultats : Scanner Temps portal

## Slide 27
Pour aider au quotidien
La référence
L’outil de la SFR
(https://v1.clairance-creatinine.fr/PDC/)
3 - Résultats : Scanner Temps portal

## Slide 28
115 UH
123 UH
Bon rehaussement > 110 UH
3 - Résultats : Scanner Temps portal

## Slide 29
71 UH
74 UH
Mauvais rehaussement
3 - Résultats : Scanner Temps portal

## Slide 30
85 UH
125 UH
Mauvais rehaussement
Rehaussement de qualité
3 - Résultats : Scanner Temps portal

## Slide 31
28 UH
129 UH
Foie stéatosique > 120 UH (sur la rate)
3 - Résultats : Scanner Temps portal

## Slide 32
Résultats : Temps portal et Reins
Temps néphrographique : Phase tubulaire
- Homogénéité du parenchyme rénal
- Aucune différenciation entre corticale et médullaire

## Slide 33
90/100 sec
Temps néphrographique : Phase tubulaire
[8]

## Slide 34
Phase tubulaire
Phase portale
90/100 sec
70 sec

## Slide 35
https://nrd.asnr.fr/nrd-en-scanographie
Résultats
[9]
25% (ou de 44 µmol/l)
pillebout-2021-toxicite-renale-des-produits-de-contraste-radiologiques.pdf
[10]

## Slide 36
Prise en charge de la femme enceinte
au scanner [12]
Prise en charge d’une réaction d’hypersensibilité immédiate [11]
Résultats

## Slide 37
Résultats
Faire boire 3 verres d’eau

## Slide 38
Résultats : retour d’expérience
Patient allergique aux PdC iodés : utilisation du gadolinium
Pyéloscanner : Sténose de l’uretère
Recherche de fistule post-op

## Slide 39
Holmes B, Sanampudi S, Ananthakrishnan L. Diagnostic CT cystography with diluted gadolinium-based contrast: A viable alternative to an iodinated contrast-based cystogram. Urol Case Rep. 2024 Sep 26;57:102856. doi: 10.1016/j.eucr.2024.102856. PMID: 39492844; PMCID: PMC11531629.

## Slide 40
Références :
[1] M. Ohana, C. Ludes, M. Schaal, E. Meyer, M.-Y. Jeung, A. Labani, C. Roy, Quel avenir pour la radiographie thoracique face au scanner ultra-low dose ?,
Revue de Pneumologie Clinique,Volume 73, Issue 1, 2017, Pages 3-12, ISSN 0761-8417,
https://doi.org/10.1016/j.pneumo.2016.09.007. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761841716301183)
[2] https://www.youtube.com/watch?v=YGzmbcWI-OM
[3] Ludes C, Labani A, Severac F, Jeung MY, Leyendecker P, Roy C, Ohana M. Ultra-low-dose unenhanced chest CT: Prospective comparison of high kV/low mA versus low kV/high mA protocols. Diagn Interv Imaging. 2019 Feb;100(2):85-93. doi: 10.1016/j.diii.2018.11.012. Epub 2018 Dec 15. PMID: 30559037.
[4] Durand S.(2015).L’acquisition TDM en basse dose à haut kilovoltage. Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie. 238 : 25-27
[5] https://www.radiologie.fr/sites/www.radiologie.fr/files/medias/documents/Fiche%20G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s%20VASC_2024%2005%2029_0.pdf
[6] Cantarinha A. L’angioscanner des artères pulmonaires - Mise au point. Le Manipulateur d’Imagerie Médicale et de Radiothérapie. 2021 Jui 10;(308):16-23.
[7] https://www.radiologie.fr/sites/www.radiologie.fr/files/medias/documents/CIRTACI%20Fiche%20Ge%CC%81ne%CC%81ralite%CC%81s%20ONCO_5_3_0.pdf
[8] Francine Thouveny. Phléboscanner et thrombose veineuse : techniques, résultats et limites. Sang Thrombose Vaisseaux. 2020;32(5):195-208. doi:10.1684/stv.2020.1139
[9] Pillebout-2021-toxicite-renale-des-produits-de-contraste-radiologiques.pdf
[10] https://nrd.asnr.fr/nrd-en-scanographie
[11] https://www.bracco.com/media/3075
[12] https://hopitaux-paris-sud.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/63/files/2023/08/2023-08-04-poster-A0-pro-femme-enceintescanner-BCT-L-1.pdf

## Slide 41
Conclusion - 5 Messages à retenir
Phase tubulaire (reins) : 90 - 100 sec
Temps veineux : 2 min
Temps Portal habituel : 70 sec
- Age du patient !
- 110 UH foie (120 UH rate)
Angioscanner : > 300 UH
Thorax sans IV
- Pleine dose (NRD à 350 mGy.cm)
- Low dose < à 100 mGy.cm
- Ultra Low Dose < 20 mGy.cm
Personnalisation – Optimisation – Recommandations – Adaptation
1
2
5
4
3

## Slide 42
olivier.meyrignac@aphp.fr
alfredo.cantarinha@orange.fr